## Slide 1
ESP 32 Cam
-------------------------
網路雲端服務
-------------------------
Google AI
日月同輝社 顧問 施勢帆

## Slide 2: 大綱
DNS 設定
  Hosts
  Ngrok & Cpolar
  FreeDNS
ESP32CAM
  Setup & Test
  Image Server & Face detection
  Make & Line messaging api
  Postman
  ThingSpeak
  Google Form
Maps.me & GPX

## Slide 3: Google AI
NotebookLM
AI Studio
Teachable Machine
MediaPipe Solutions guide | Google AI Edge - Gemini API
Kaggle: Your Machine Learning and Data Science Community

## Slide 4
DNS 設定
  Hosts
  hosts 文件是什麼？檔案路徑位置及域名IP修改方式
  Ngrok
  使用 ngrok 服務
  https://ngrok.com/
  FreeDNS
  https://freedns.afraid.org/subdomain/
  shie50@777s.com.tw
  B2QKlw2

## Slide 5: 傳統ESP32CAM
ESP32-CAM
  ESP32/雙核/4M
  4M PSRAM
  WIFI, BLE
  OV2640(200W)
  TF card(32G以下)
缺少USB要在添購USB-TTL
缺少類比感測(WIFI使用時)

## Slide 6: 安信可ESP32CAM腳位圖

## Slide 7
關於Flash閃光燈
IO4
如果希望關閉，請使用digitalWrite(4,0);

## Slide 8
NMKCAM ESP32CAM的產品，主要不同點
-台灣品牌台灣設計
-安信可ESP32CAM同規格(尺寸、雙核心、4M flash 、4M PSRAM)
-RST按鈕改正面
-內建3D天線且自動跳外接天線
-移除IO4惱人閃光燈，改一般LED燈IO 33
-右上IO16改IO33(可在使用WiFi時作類比讀取)

## Slide 9: NMKCAM腳位圖

## Slide 10: EasyCam擴充版
帶USB Ch340可自動一鍵上傳，燒錄不再手忙腳亂
腳位全引出，可搭配其他IO
帶TFT螢幕（正反），顯示畫面
使用拍照按鈕(IO3)，可拍照存放TF卡
電池管理，可直接充放電（選購）
外殼設計中...

## Slide 13: 正反皆可

## Slide 14: Arduino環境設定
打包好的Arduino1.8.19 For ESP32：
https://twgo.io/uljzc

## Slide 15: 檢查裝置管理員
win7 本機/右鍵/管理/裝置管理員
左下windows/右鍵/裝置管理員
把編號記起來
如果沒有，需要安裝ch340驅動程式
https://twgo.io/ch340

## Slide 16: 開發板管理員(使用打包檔可忽略)
使用打包檔可忽略
開啟Arduino IDE後，選擇檔案/偏好設定
出現偏好設定視窗，在額外的開發版管理員網址輸入以下文字後，按OK。
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

## Slide 17: (使用打包檔可忽略) 接下來到工具，選擇開發版，並在右側開啟開發版管理員 輸入關鍵字：ESP32 請選擇1.0.4，因為最新版的臉部辨識錯誤的

## Slide 18: 修改開發版設定
本次使用的ESP32CAM將使用
ESP32 Wrover Module，此為ESP32通用版本。
修改Port為您電腦的port。
最後修改partition Scheme為Huge APP

## Slide 19: LED燈測試
int ledpin=33; //NMKCAM=33, AIThinker=4
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(ledpin,OUTPUT);
}
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
digitalWrite(ledpin,HIGH);
delay(100);
digitalWrite(ledpin,LOW);
delay(100);
}
工具，選擇開發版，並在右側開啟開發版管理員
輸入關鍵字：ESP32
請選擇1.0.4，因為最新版的臉部辨識錯誤的

## Slide 20: TFT顯示及拍照

## Slide 21: 安裝TFT eSPI及TJPG Lib
先安裝本公司客製化TFT_eSPI - TFT_eSPI：https://twgo.io/glwbk 此Lib經過陳老師調校，可同時支援TFT及拍照，若已有安裝，須先刪除
TJpg_Decoder：https://drive.google.com/file/d/1wjQu3Kak-0iOA5-SGN699M1FswwwetGS/view?usp=drive_link

## Slide 22: 下載範例程式
範例程式：https://twgo.io/axluo
拍照按鈕為IO3
程式模組化
可能遇到的問題
螢幕轉向(pRotation變數)
拍照太暗(增加等候時間)
記憶卡最高32G
記憶卡格式化為FAT32
使用太差的記憶卡，可能存檔錯誤或不完全

## Slide 23: 結合串流及TFT拍照

## Slide 24: 直接下載範例程式
結合串流及easycam TFT、拍照記憶卡存檔
範例程式：twgo.io/oxnjx

## Slide 25: 基礎串流

## Slide 26: 影像伺服器
開啟檔案/範例
ESP32/Camera/CamerawebServer
修改10及14行
將10註解，14刪除註解
18、19行修改自己的WIFI設定
依據P.11的上傳步驟，將程式上傳
觀察取得的IP

## Slide 27: 如果出現brown out的問題
代表供電不足，建議使用優質USB線，使用USB3.0孔
我們可以修改設定，強迫ESP忽略電流不足的問題
https://www.nmking.io/index.php/2022/12/15/esp32_ch1-27/
最上面加上
#include "soc/soc.h"
#include "soc/rtc_cntl_reg.h"
在setup內的第一行補上
WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0); //disable brownout detector

## Slide 28: 傳輸效能
320x240 -> 25-30
640x480 -> 15-20
1024x765 -> 5-10
1280x1024 -> 3-5
若與上表有嚴重差異，請檢查網路或天線

## Slide 29: 內建臉部辨識

## Slide 30: 啟動臉部辨識功能
不過要使用這項功能必須將解析度降到QVGA
（320x240）

## Slide 31: 臉部偵測

## Slide 32: 臉部辨識

## Slide 33: 臉部註冊功能

## Slide 34: 臉部辨識的主要程式區

## Slide 35: 分辨白名單與入侵者

## Slide 36: SG90模擬開門
將橘色訊號線接到IO2

## Slide 37: 加入SG90開門程式
這些數值的計算過程，可以參考：https://www.nmking.io/index.php/2022/12/17/761/

## Slide 38: 開門的程式碼
ledcSetup(7, 50, 8);//設定類比輸出頻道7,50Hz,256(2^8)的解析度
ledcAttachPin(2, 7);//將上述的類比輸出頻道7附加在GPIO2上
Serial.println("發現白名單，開門");
ledcWrite(7, 18.56);//轉到角度90
delay(5000);//開門五秒鐘就直接關門
Serial.println("關門");
ledcWrite(7, 6.4);//轉到角度0

## Slide 39: 臉部辨識存在記憶卡
請參訪法蘭斯老師的github
https://github.com/fustyles/Arduino/tree/master/ESP32-CAM_FaceDetection_SD

## Slide 40: Line 通知

## Slide 41: Line通知
由於SD卡較不方便，我們改用Line來接收
1. 先建立Line通知服務取得Token密碼
2. 燒錄PIR或超音波測試程式
3. 結合PIR拍照程式

## Slide 42: 串接LINE機器人
Line是台灣最流行的聊天軟體，因此如果IoT的一些裝置能透過LINE傳送就很棒了，簡單的來說，例如說當倉庫的溫度濕度或濕度超過某一溫度時，就傳訊到管理員手機LINE中進行提醒來查看，或者，家中窗戶被打開時，就拍照並傳訊到使用者LINE中。
LINE的自動化傳訊工具目前來說分成兩種，BOT跟Notify
LINE Notify 製作過程
  一、申請LINE Notify服務
  二、取得使用者Token
  三、自動化訊息
7

## Slide 43: https://notify-bot.line.me/zh_TW/

## Slide 45: 複製權杖
請將權杖(密碼)複製後，存放在特定的記事本內，因為這個只會出現一次，無法從任何地方再查詢到
不過真的不見了也沒關係，可以重新申請即可。

## Slide 46: 連接超音波
利用超音波測試距離
echoPin接在GPIO14
trigPin接在GPIO15
超音波測試程式
https://twgo.io/kjlqg

## Slide 47: 連接人體感測器
利用人體感測器SR501
out腳接在GPIO2
SR501測試程式
逆時針轉到底
twgo.io/gbyrg

## Slide 48: 人體感測器的幾個特點
有人時為1，沒人時為0
感測"變化"，所以站著不動也是0
高電位後，需要一段約5秒的回覆時間，在這5秒內，只能輸出0

## Slide 49: 超音波,人體感測Line通知範例程式
超音波傳LINE範例程式：https://twgo.io/gxgmd
紅外線SR501傳LINE範例：https://twgo.io/fbteg
請注意，Line接收規定一小時內50張，且最大 800x600
記得改網路設定，並填入Line代號

## Slide 50: 問題1：傳送超過50張
LINE限制50張/小時

## Slide 51: 問題2：群組未邀請
進入群組後邀請LINE加入

## Slide 52: MQTT串流

## Slide 53: 代理器、主題、推播、訂閱的關聯性

## Slide 54
代理人Broker：郵局
主題Topic：租用郵政信箱名稱(可自訂)
推播
訂閱
訂閱
推播
三重郵局005號
三重郵局062號

## Slide 55: 也可由MQTTGO網頁觀看
網址：https://MQTTGO.io
也可以將目前檢視存檔htm

## Slide 56: MQTT串流
範例程式（定時每0.5秒）：https://twgo.io/ieswk
安裝程式庫：PubsubClient (Nick)
Android 手機安裝
MQTT APP：twgo.io/ufhzo
APK備份：

## Slide 57: 利用Colab來接收並存檔jpg
https://twgo.io/qpjdi

## Slide 58: MQTT雙向互動
1. 遠距監看+遠距開燈：
2. 遠距監看+遠距開門關門SG90模擬：

## Slide 59: WebSocket

## Slide 60: WS串流
WS串流速度可以比MQTT更快，fps可以10以上，不過ESP32會變得很燙，不建議長期使用，或者降頻使用。
WS需要一個公開ip的Nodered網站，MQTT則不用，因為MQTT透過Broker轉接。
WS範例程式碼：https://twgo.io/ckjqq

## Slide 61: Nodered設定
WS接收 轉換Base64 顯示dashboard
計算FPS 將FPS回傳當作確認訊息
JSON：https://twgo.io/bjqwx

## Slide 62: Teachable Machine
由Google 推出的AI辨識工具，協助無AI基礎使用者快速建立影像辨識的模型，並提供範例程式。
優點：快速體驗 缺點：只有分類器

## Slide 63: 平台：
網址：https://teachablemachine.withgoogle.com/
服務提供者：Goolge
特點：匯出成Tensorflow檔案，提供邊緣運算（樹莓派、Jetson Nano、Android、ESP32(Arduino)等）裝置使用
https://www.tensorflow.org/lite/microcontrollers?hl=zh-tw

## Slide 64: 新增一個計畫

## Slide 65: 選擇Image Project

## Slide 66: 模型訓練三個步驟
1.準備資料 2.訓練模型 3.查看結果

## Slide 67: 新增類別
預設只有兩類，如果要新增第三第四，點選下方的add a class

## Slide 68: 加入訓練資料：1.使用usb Webcam拍照（推薦）

## Slide 69: 加入訓練資料：2.插入現有圖片

## Slide 70: 開始訓練
會一直跳出不要切換頁面的按鈕，因為訓練是使用你電腦的資源，所以頁面必須開著，且必須在最上層（要你盯著它訓練）

## Slide 71: 訓練選項
世代：50
批次量：16
學習率：0.001

## Slide 72: AI的迷思
學習率小（0.001）是因為不想讓AI太快背熟所有題目，讓AI慢慢學習。
因為AI只是一個很會背答案的乖學生，背的太熟，會導致她沒辦法回答不一樣的題目。
學得快-->背答案-->考試成績好-->職場表現差
學得慢-->愛思考-->考試成績差-->職場表現佳

## Slide 73: 查看訓練過程與結果
點選hood，開啟訓練結果 混淆矩陣 訓練過程

## Slide 74: 測試看看

## Slide 75: 匯出AI模型
js：網頁環境
ts：加速裝置
lite：邊緣裝置

## Slide 76: 請選擇tensorflow
如要在Python環境中使用，請選擇Tensorflow，並選擇keras架構後，點選Download my model即可下載。
下方有python範例指導您如何使用

## Slide 77: 搭配JS匯出模型（ESP32CAM用）
複製網址到記事本

## Slide 78: 下載的檔案內容
檔案為壓縮檔，一個為labels.txt，內容為分類器的tag
一個為keras的h5模型檔案，這個檔案未來我們會在python中呼叫

## Slide 79: 儲存專案
點選左上角功能鍵[三]
點選Save Project to drive
輸入檔名即可存在你的
Google硬碟中
副檔名：tm

## Slide 80: 使用Colab進行Teachable machine辨識
範例：https://twgo.io/zompl

## Slide 81: 使用ESP32CAM來做TM
程式網址：https://twgo.io/fdetb

## Slide 82
Example: https://www.Kaggle.com/datasets/mohamedchahed/dog-breeds DogBreeds.zip keras_model.h5 labels.txt DOG_photo.ipynb DOG_webcam.ipynb |